## Slide 1
Proje Adı: Gelişmiş Donanım Özelliklerine Sahip RISC-V İşlemci Tasarımı
Proje Yürütücüsü: Dr. Erkan USLU
Basel Kelziye 20011906 Ahmet Akib GÜLTEKİN 20011068

## Slide 2: RISC-V Komut seti nedir
Açık kaynaklı RISC mimarisinde bir komut seti.
32 genel amaçlı yazmaç bulundurur
RV32IM
Her komut 32 bitlik boyutunda

## Slide 4: Tek vuruşluk işlemciler
Tek vuruşluk işlemcilerin kısıtları?

## Slide 5: Saat vuruş sıklığı

## Slide 6: Boru hattı
Aynı anda birkaç komutu yürütmemizi sağlar

## Slide 7
Boru hattı 1. adım

## Slide 8
Boru hattı 2. adım

## Slide 9
Boru hattı 3. adım

## Slide 10
Boru hattı 4. adım

## Slide 11
Boru Hattı dolduktan sonra her saat darbesinde bir komut işleniyor artık

## Slide 13: Boru hattında oluşan sorunlar ( pipeline hazards)
  Boru hattında bir sonraki komutun bir sonraki saat vuruşunda yürütülemediği durum.
Yapı bağımlılığı Sorunu
Veri bağımlılığı Sorunu
Denetim bağımlılığı Sorunu
Bütün sorunlar bekletilerek çözülür

## Slide 14: Yapı bağımlılığı sorunu
  İşlemcimizin komutlar ve veriler aynı bellek biriminde olsaydı (Von neumann mimarisi) Getir aşaması ile Bellek aşaması Yapı Sorunu olurdu
Aynı donanımı aynı anda iki farklı aşamanın kullanması

## Slide 15: Veri Bağımlılığı sorunu
Bir saat vuruşunda yürütülmesi gereken komutlar için gereken verinin hazır olmadığı durum. Bu durumda komut yürütülemez
add x19, x0, x1
sub x2, x19, x3

## Slide 16: Veri Bağımlılığı sorunu nasıl çözülür
Yazılım: Derleyici veri bağımlılığı olmadan kod üretmeye çalışabilir
Donanım: Veri yönlendirme birimiyle bir önceki adımda oluşan sonucu, eğer bağımlılık var ise o değerin yazmaca yazılmasını beklemeden getirmek

## Slide 17
3
19
8
19
1
1
Yönlendirme birimi diagramı
Boru hattında veri bağımlılığı örneği

## Slide 18: Veri sorunu Bağımlılığı -devam
  add x19, x0, x1
  addi x0,x0,0
  addi x0,x0,0
  addi x0,x0,0
  sub x2, x19, x3
  Yükselen kenar geldiğinde hem x19 okunacak her yeni veri yazılacak, tutarsızlığa neden olacak
Çözüm: veriyi yükselen kenarında yaz, düşen kenar da oku

## Slide 19: Yükleme komutu sorunu
X3 ün değeri yüklendiği an ile birlikte önceki
Aşama işleme sokuluyor bu yüzden yönlendirme
Yapamıyoruz (zamanda geriye gitmek)
Bir saat vuruşu beklemek zorundayız

## Slide 20: Sorun tespit birimi
9
8
9
1

## Slide 21
Yükleme sorunu gösterimi

## Slide 22
Yükleme sorunu gösterimi
Veri yönlendirme kalan kısmı halledecek

## Slide 23: Denetim sorunu
İşlemciye getirilen komutun yürütülmesi gereken komut olmadığı durum, bu durumda buyruk yürütülemez.
Dallanma komutları boru hattında denetim bağımlılığına neden oluyorlar.
Çünkü dallanma komutlarının yönü yürüt aşamasında belli olur.
Basit çözüm:
Dallanma yönü belli olana kadar boru hattını askıya al

## Slide 24: Dallanma öngörüsü
Dallanma yönünü önceden tahmin edip ona göre komutların getirilmesi
Her zaman dallanmaz öngörüsü
Her zaman dallanır öngörüsü
Dinamik dallanma öngörüsü

## Slide 25: Performans karşılaştırılması
Her zaman dallanmaz
Görseldeki Kod parçası için Dallanma öngörüsünün başarımını karşılaştırınız
i = 0 dallanmaz (Doğru tahmin)
i = 1 dallanmaz (Doğru tahmin)
…..
i = 10 dallanır (Yanlış tahmin)
10 Doğru tahmin, 1 yanlış.
Her zaman dallanır
i = 0 dallanmaz (Yanlış tahmin)
i = 1 dallanmaz (Yanlış tahmin)
…..
i = 10 dallanır (Doğru tahmin)
10 Yanlış tahmin, 1 Doğru.

## Slide 26: Peki yanlış tahmin edilirse?
Boru hattına alınan komutlar temizlenmeli ve doğru komut eklenir

## Slide 27: Yanlış getirilen komutların temizlenmesi

## Slide 28: Veri Önbelleği tasarımı
Önbellek İlişkililiği
  Doğrudan Eşlemeli Önbellek: En basit formda, ana bellekteki her blok önbellekte tam olarak bir bloğa eşlenir.
  Set İlişkili Önbellek: Doğrudan eşlemeli ve tamamen ilişkili önbellekler arasında bir birleşimdir, burada her bellek bloğu belirli bir setteki N bloğun herhangi birine önbelleğe alınabilir.
  Tamamen İlişkili Önbellek: Belleğin herhangi bir bloğu önbelleğin herhangi bir bloğuna yerleştirilebilir, bu da en fazla esnekliği sunar ancak karmaşıklık ve güç tüketimi açısından daha yüksek maliyetli olur.

## Slide 29: Veri Önbelleği tasarımı
Yerine Koyma Politikaları
  En Az Son Kullanılan (LRU - Least Recently Used): En uzun süredir kullanılmayan önbellek bloğunu değiştirir.
  İlk Giren, İlk Çıkar (FIFO - First-In, First-Out): Önbellekteki en eski bloğu değiştirir.
  Rastgele Yerine Koyma: Belirli senaryolarda basit ancak etkili bir yaklaşım sunan, rastgele bir bloğu değiştirmek için seçim yapar.

## Slide 30: Veri Önbelleği tasarımı
Yazma Politikaları
  Yaz-Geç Politikası (Write-Through): Bu politikada yapılan güncellemeler, hem önbellekte hem de ana bellekte aynı anda gerçekleştirilir. Bu, veri tutarlılığını sağlar ancak performansı düşürebilir.
  Yaz-Geri Politikası (Write-Back): Bu yöntemde, güncellemeler öncelikle önbellekte yapılır. Önbellekteki değiştirilmiş blok, ancak başka bir blokla değiştirildiğinde ana belleğe geri yazılır. Bu, yazma işlemlerinin hızını artırır ancak veri tutarlılığı riskini barındırır.
  Yazma Tahsisi (Write Allocation): Bu politika, yazma işlemi sırasında bir hata (miss) oluştuğunda, ana belleğin ilgili bloğunun önbelleğe yüklenip yüklenmeyeceğine karar verir. Bu, yazma işlemi sırasında önbelleğin nasıl kullanılacağını belirler.

## Slide 31: Ana hafıza özellikleri
Hem veri hem de komut hafızası için 4096 * 32 = 16,384kB
Veri hafızasında yazma ve okuma vardır. Başlangıçta resetlenir ve içi boştur.(RAM)
Komut hafızasında sadece okuma vardır. Resetlenmez.(ROM)

## Slide 32: Ana hafıza özellikleri
Hem veri hem de komut hafızası için 4096 * 32 = 16,384kB
Veri hafızasında yazma ve okuma vardır. Başlangıçta resetlenir ve içi boştur.(RAM)
Komut hafızasında sadece okuma vardır. Resetlenmez.(ROM)

## Slide 33: önbellek özellikleri
256 Satırdan oluşur.
Bir satırın genişliği bit olarak 1(geçerli biti) + 20(etiket biti) + 16 * 32 (veri) = 534’dür.
Önbellek 256 * 16 = 4096 adet veri saklayabilir. Yani 16,384kB veri saklayabilir.
Önbelleğe erişim için kullanılan bitler ile 17,088kB toplamda alan harcar. Veri oranı %95,9

## Slide 34: Önbellek yapısı
Önbellek modülünde:
Giriş prametresi olarak:
  Clk(saat): Senkron bir şekilde çalışması içindir. İşlemler saat darbesinin yükselen darbesiyle tetiklenir.
  Addres(32 bit): Erişilecek verinin adresini gösterir.
  RWMode: Okuma ve yazma işlemini seçmek içindir. 0 değeri okuma, 1 değeri ise yazma işlemidir.
  dataIn(32 bit): Yazma işleminde verilen adrese yazılacak değeri gösterir
Çıkış parametresi olarak:
  Reset: Önbelleğin içindeki tüm verileri sıfırlar ayrıca ana hafızanın resetlenmesi için reset sinyali ürettirir.
  dataOut(32 bit): Verilen adres için okuma modunda değeri döndürür.
  Busy: Bellek meşgul olduğunu gösterir.

## Slide 35: Önbellek için performans Karşılaştırmaları
Önbellek erişimine göre bulma (hit) oranı:
  100 erişimde: %19
  200 erişimde: %30
  300 erişimde: %40.67
  400 erişimde: %50.25
  500 erişimde: %56.6
  600 erişimde: %61.67
  700 erişimde: %66.29
  800 erişimde: %69.88
  900 erişimde: %72.56
  1000 erişimde: %75.1

## Slide 36: Önbellek için performans Karşılaştırmaları
Önbellek büyüklüğüne göre Hit-Rate
  16 satırlık cache için hit oranı: %4.9
  32 satırlık cache için hit oranı: %12.3
  64 satırlık cache için hit oranı: %25.2
  128 satırlık cache için hit oranı: %45.3
  256 satırlık cache için hit oranı: %75.1

## Slide 37: Farklı durumlar için hit oranları
Senaryo\önbellek boyutu | 256 | 128
Rasgele erişim | %75,1 | %45,3
Sıralı erişim | %93,7 | %93,7
Sıralı ve arada rastgele erişim | %82,2 | %79,1

## Slide 38: Genel performans analizi
- | Boru Hattı Destekleyen İşlemci | Boru Hattı Desteklemeyen İşlemci
Bubble Sort (Worst Case) | 2603 ns | 5236 ns
Bubble Sort (Average Case) | 362 ns | 1324 ns
Basit komutlar | 47.5 ns | 123 ns

## Slide 39: Genel performans analizi
Basit Komutlar için ölçülen perfomans analizi:
Boru hattı destekleyen işlemci: 47.5ns
Boru hattı desteklemeyen işlemci: 124ns